УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «ЦКиД»

_____________ Л.А. Лелюх

«___» ___________ 2023г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В МКУ «ЦКиД»

на 2023-2025 годы

Содержание

- Паспорт программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности…………………..………………………. с.3

- Вводная часть ……………………………………………………………… с.4

- Анализ текущего состояния энергосбережения ,,………………….……...с.4

- План мероприятий ………………………………………,………………….с.9

- Сведения о целевых показателях программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности……………………………с.10

- Перечень мероприятий программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности……………………………….с.13

- Заключение    ……………………………………………………………….. с.14

- Контроль  за выполнением программы …………………………………….с.15

Приложение № 1

к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципальное Казенное учреждение города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга»

| Вид собственности | Муниципальная |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное казенное учреждение города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей | Муниципальное казенное учреждение города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга» |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади, (кВт×ч ÷ м2). Удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади (Гкал ÷ м2). Удельный расход холодной воды в расчёте на 1 человека (м3 ÷ чел). Количество заключённых энергосервисных договоров (контрактов) (шт.) |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на период с 2023 г. по 2025 г. (2025 год на текущий момент является максимально возможным. Срок действия программы на 3 года с последующим утверждением новой программы). |
| Источники и объёмы финансового обеспечения реализации программы | Бюджет города Барабинска _242,4__тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Планируется снижение потребления энергетических ресурсов и воды в соответствии с целевыми показателями |
| Общая площадь(м2) | 3487,18 |
| Количество этажей | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| Приборы учета энергоресурсов | Счетчики учета потребления электричества – Ц4324, класс точности 2,5 Меркурий, класс точности 1 Счетчик учета потребления холодной воды – ВКС 10/32 Прибор учета тепловой энергии СПТ-943 |
| Юридический адрес предприятия | 632334, Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Калинина, 5 |
| Почтовый адрес предприятия | 632334, Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Калинина, 5 |
| Тел./факс (сот.) | 8-383-61-294-01 |
| E-mail | kulturabrb@mail.ru |
| Директор | Лелюх Лариса Александровна |
| Вид деятельности | деятельность по организации отдыха и развлечения |

- Вводная часть

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации».

МКУ «ЦКиД» располагает значительным потенциалом энергосбережения и реальными возможностями экономии бюджетных  средств в размере от 1% до 3% и более. Также в учреждении существует возможность сформировать сознательное отношение у сотрудников к сбережению и экономии энергоресурсов.

АНАЛИЗ текущего состояния энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

- Сведения об ответственном лице

Ответственным лицом за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Организации является Милентьев Иван Юрьевич, назначенного приказом №38 от «20» января 2023 г.

2. Наличие в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующих зданий, строений, сооружений:

| Общая площадь(м2) | 3487,18 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь зданий (помещений) составляет | 3487,18 |
| Количество этажей | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| Средний физический износ зданий составляет | 52% |
| Юридический адрес предприятия | 632334, Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Калинина, 5 |
| Почтовый адрес предприятия | 632334, Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Калинина, 5 |
| Тел./факс (сот.) | 8-383-61-294-01 |
| E-mail | kulturabrb@mail.ru |
| Директор | Лелюх Лариса Александровна |
| Вид деятельности | деятельность по организации отдыха и развлечения |
| Количество работников в штате | 62 человека |
| Количество участников клубных формирований | 427 человек |

3.  Оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов

3.1. Установлено приборов учёта:

| Вид ресурса | Марка ПУ | Количество, шт. | Дата установки | Срок поверки, замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | Ц4324, класс точности 2,5 | 1 | 2016 | 8 (2024) |
|  | Меркурий, 230 АМ, класс точности 1 | 1 | 2017 | 10(2027) |
| Тепловая энергия | Логика 9943 | 1 | 2009 | 4(2023) |
| Холодная вода | ВСКМ32 | 1 | 2008 | 4(2023) |
| Горячая вода | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - |

3.2.Требуется установить и (или) заменить приборов учёта:

| Вид ресурса | Количество, шт. | Дата установки, замены |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | 1 | 2024 |
|  | 1 | 2027 |
| Тепловая энергия | 1 | - |
| Холодная вода | 1 | - |
| Горячая вода | - | - |

4. Потребление электрической энергии

Суммарная разрешённая установленная мощность электроприёмных устройств _30_ . кВт, среднегодовая заявленная __30__. кВт.

4.1. Потребление электрической энергии на технологическое оборудование:

| № п/п | Потребление электрической энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| На технологическое оборудование |
| 1 | Установленная суммарная мощность | кВт | 29 |
|  | в том числе энергоёмкое технологическое оборудование (двигатели) | кВт | 12 |
|  | Наличие преобразователей частоты для электроприводов | нет |

4.2. Потребление электроэнергии на освещение составляет:

| № п/п | Потребление электрической энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |
| 1 | Лампы накаливания | кВт | 1,2 |
|  |  | шт. | 12 |
|  | Люминесцентные лампы | кВт | 0,72 |
|  |  | шт. | 18 |
|  | Светодиодные лампы | кВт | 9,045 |
|  |  | шт. | 603 |
| Наружное освещение |
| 2 | Лампы накаливания | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
|  | Люминесцентные лампы | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
|  | Светодиодные лампы | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
|  | Газоразрядные лампы | кВт | 12 |
|  |  | шт. | 24 |

4.4. Состояние электропроводки

Суммарная протяжённость (алюминиевой, медной) электропроводки напряжением _0,4_ кВ составляет _1200_ п.м., __50__ % износа. Потребление за 2022 год составило 44376 кВт

Потенциал энергосбережения в Организации по электрической энергии оценивается в  443,7 кВт ( 1%).

5. Состояние системы теплоснабжения

Отопление зданий – централизованное, оплата производится по приборам учёта составляет 430 Гкал/год., нормативное потребление тепловой энергии по Приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 N 85-ТЭ составляет 0,023Гкал/мес на кв.метр*8месяцев   639,9 Гкал/год.

5.1. Наличие теплового пункта (ТП), характеристика (тепловой пункт находится в помещении подвала, прибор контроля Логика 9943, приборы управления и автоматизации, посредством которых осуществляется теплоснабжение и подогрев горячей воды отсутствуют).

5.2. Суммарная протяжённость тепловых сетей составляет _398_ п.м, требует замены _57_ п.м.

5.3.Состояние  тепловых сетей характеризуется: износом __54__ %.

Потенциал снижения тепловой энергии оценивается в _1,29_ Гкал., 
(_0,3_ %).

6. Состояние системы водоснабжения и водоотведения

В Организации работает 62  сотрудников, Количество участников клубных формирований _427_ человек, фактическое потребление 507 куб. м.  расчётное потребление воды составляет 1368,604 куб. м. по Нормам расхода воды потребителями СНиП 2.04.01-85*

6.1. Суммарная протяжённость (отдельно для холодной) трубопровода составляет 156 п.м, требует замены _65_ п.м.

6.2. Состояние (отдельно для холодной воды) трубопровода характеризуется _57_ % износом.

6.3. Состояние трубопроводов и уклонов трубопроводов канализации, (не)соответствие нормативным сечение трубопроводов, уклонов.

Потенциал снижения потребления воды оценивается в _5,5_ куб.м, 
(_1,08_ %).

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надёжной и бесперебойной работы систем энергоснабжения/теплоснабжения/водоснабжения;

- оплату производить согласно показаний приборов учёта расхода энергетических ресурсов, производить поверку приборов учета согласно сроков освидетельствования;

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы в сопоставимых условиях в размере _0,5_% по отношению к предыдущему за отчетом годом;

- снижение целевых показателей потребления энергетических ресурсов в размере _0,5_%  по отношению к  предыдущему за отчетом годом;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации путём проведения организационных мероприятий;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счёт полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы составит _85,64_ тыс. рублей (в текущих ценах).

Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит: тепловой _1,29_ Гкал,  электрической энергии _443,7 кВт, воды _5,5_  куб. м.. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет _4_ года.

План мероприятий

Достижение реальных результатов по снижению потребления энергоресурсов и сокращению

финансовых затрат на коммунальные нужды возможно за счет введения режима экономии и внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий.

## Приложение № 2

к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчётности о ходе её реализации

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «ЦК и Д» на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. Базовый год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) | кВт×ч ÷ м2 | 12,726 | 12,687 | 12,625 | 12,598 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр отапливаемой площади) | Гкал ÷ м2 | 0,1235 | 0,1233 | 0,1231 | 0,1229 |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчёте на 1 человека) | м3 ÷ чел. | 1,031 | 1,029 | 1,027 | 1,025 |
| 4 | Количество заключённых энергосервисных договоров (контрактов) | шт. | - | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности | чел. | - | 1 | 1 | 1 |

Примечание: Значения показателей заполняется при наличии потребления данных энергетических ресурсов учреждением. Ежегодно значения показателей должны уменьшаться на величину от 0,5% до 3% в зависимости от планируемых мероприятий (процент снижения также указывается выше в пункте 7 Программы), то есть:

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчёте на 1 м2 общей площади).

Базовой показатель (Уэл.э.б.) определяется по формуле:

Уэл.э.б. = ОПэл.э. ÷ Пгос.у (кВт×ч ÷ м2),= 44376/3487,18=12,726

где:

ОПэл.э – годовой объем потребления электрической энергии в учреждении за 2022 год, кВт×ч; 44376 кВт×ч

Пгос.у – площадь размещения учреждения, м2. 3487,18 м2

Плановые значения показателя на 2023…20225 годы определяются по формуле:

Уэл.э. 2023 = Уэл.э.i – (Э × Уэл.э.i) (кВт×ч ÷ м2),=12,726-0,039=12,687

Уэл.э. 2024 = Уэл.э.i – (Э × Уэл.э.i) (кВт×ч ÷ м2),= 12,687-0,062=12,625

Уэл.э. 2025 = Уэл.э.i – (Э × Уэл.э.i) (кВт×ч ÷ м2),= 12,625-0,027=12,598

где:

Уэл.э. i+1 – плановый показатель на 2022 год;

Уэл.э.i – показатель, предшествующий плановому показателю;

Э – планируемая экономия потребления электрической энергии в учреждении (0,5).

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчёте на 1 м2 общей площади).

Базовый показатель (Утеп.э.б) определяется по формуле:

Утеп.э.б. = ОПтеп.э. ÷ Пгос.у. (Гкал ÷ м2),= 430/3487,18=0,1235

где:

ОПтеп.э – годовой объем потребления тепловой энергии в учреждении за 2022 год, 430 Гкал;

Пгос.у – площадь размещения учреждения, 3487,18 м2.

Плановые значения показателя на 2023…2025 годы определяются по формуле:

Утеп.э. i+1 = Утеп.э.i – (Э × Утеп.э.i) (Гкал ÷ м2),

Утеп.э. 2023 =0,1235- 0,0002=0,1233

Утеп.э. 2024 =0,1233-0,0002 =0,1231

Утеп.э. 2025 =0,1231- 0,0003=0,1229

где:

Утеп.э. i+1 – плановый показатель на 2023…2025 годы;

Утеп.э.i – показатель, предшествующий плановому показателю;

Э – планируемая экономия потребления тепловой энергии в учреждении (0,5).

3. Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчёте на 1 человека).

Базовый показатель (Ухвс.б.) определяется по формуле:

Ухвс.б. = ОПхвс ÷ Кгос.у. (м3 ÷ чел.), =507/489=1,031

где:

ОПхвс – годовой объем потребления холодной воды в учреждении за 2022 год, 507 м3;

Кгос.у – количество работников учреждения включая участников клубных формирований, 489чел.

Плановые значения показателя на 2014…2020 годы определяется по формуле:

Ухвс 2023 = Ухвс.i – (Э × Ухвс.i) (м3 ÷ чел.), =1,031- 0,002=1,029

Ухвс 2024 = Ухвс.i – (Э × Ухвс.i) (м3 ÷ чел.), =1,029- 0,002=1,027

Ухвс 2025 = Ухвс.i – (Э × Ухвс.i) (м3 ÷ чел.), =1,027- 0,002=1,025

где:

Ухвс i+1 – плановый показатель на 2014…2020 годы;

Ухвс.i – показатель, предшествующий плановому показателю;

Э – планируемая экономия потребления холодной воды в учреждении (0,5).

Приложение №3

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на 2023 - 2025 года

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

МКУ «ЦК и Д»  на 2023 - 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий программы | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Организационные и малозатратные мероприятия |
| 1 | Плановое техническое обслуживание электроустановок | м/б | 22,4 | 1 | объект | 11,4 | м/б | 22,4 | 1 | объект | 11,4 | м/б | 22,4 | 11,4 | объект | 11,4 |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | м/б | 10,0 | 7,4 | кВт | 14,11 | м/б | 10,0 | 7,4 | кВт | 14,11 | м/б | 4,0 | 3,6 | кВт | 14,11 |
| 3 | Своевременное обслуживание системы водоснабжения во избежание утечек воды | м/б | 1 | 45,23 | куб.м. | 0,89 | м/б | 1 | 45,23 | куб.м. | 0,89 | м/б | 1 | 45,23 | куб.м. | 0,89 |
| 4 | Комплекс мероприятий по промывке системы отопления | м/б | 1 | 6,25 | . куб.м | 1,2 | м/б | 1 | 6,25 | куб.м | 1,2 | м/б | 1 | 6,25 | куб.м | 1,2 |
| 5 | Ремонт откосов пластиковых окон 1 этажа |  |  |  |  |  | м/б | 12 | 1,25 | к.кал | 2,96 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию | - | 34,4 | - | - | 27,59 | - | 30,0 | - | - | 30,55 | - | 18,0 | - | - | 27,59 |
|  | Среднезатратные мероприятия – не задано. |
|  | Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия. |
| 7 | Приобретение и поверка приборов учета |  |  |  |  |  | м/б | 90 | 6,25 | к.кал | 56,25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт системы отопления в кинотеатре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/б | 70 | 1,25 | к.кал | 43,75 |
| ИТОГО по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятию |  | 34,4 |  |  | 27,5 |  | 120,0 |  |  | 30,55 |  | 88,0 |  |  | 27,59 |

Расшифровка мероприятий:

М/б -  бюджет города, текущее финансирование

Заключение

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия топливно-энергетического  баланса;

- экономии  энергоресурсов;

- сокращения удельного расхода электрической энергии  в  расчёте на 1 кв. метр общей площади здания на 0,5% по сравнению с 2022 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат на оплату коммунальных  ресурсов на 15 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат  на  энергопотребление  в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Ожидаемый результат

  - Сокращение потребления энергоресурсов на 0,5-3%

  - Снижение затрат на потребление энергоресурсов на 0,5-3%

## Приложение № 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчётности о ходе её реализации

| Отчёт о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2024 г. |
| --- |
| Наименование организации МКУ ЦК иД |  |  |
| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | кВт×ч ÷ м2 |  |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 кв. метр отапливаемой площади) | Гкал ÷ м2 |  |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчёте на 1 человека) (имеются в виду работники) | м3 ÷ чел. |  |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчёте на 1 человека) (имеются в виду работники) | м3 ÷ чел. |  |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчёте на 1 человека) (имеются в виду работники) | м3 ÷ чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Количество заключённых энергосервисных договоров (контрактов) | шт. |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)                   ___________________   _______________________

«_____» ______________ 20____ г.          (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)                  ___________________   _______________________

«_____» ______________ 20____ г.           (подпись)                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)                 ___________________   _______________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 20____ г.

В столбце «план» указывается плановое значение показателя на отчётный год.

В столбце «факт» указывается фактическое значение показателя на отчётный год.

В столбце «отклонение» указывается разность между плановым и фактическим значением показателя на отчётный год.

Также необходимо вне таблицы в текстовом виде указать причину(ы) отклонения каждого показателя в случае не достижения планового значения. Наиболее часто встречаются причины, связанные с изменением сопоставимых условий: увеличение или уменьшение площади помещений учреждения, увеличение или уменьшение количества смен работы учреждения, увеличение производственных мощностей и т.д.